Utgave 2019

# Lister

# Hage-jordforbedring

## VAREDEKLARASJON

### VARETYPE

Kompost tilsatt sand og jord.

SAMMENSETNING

50 volum% kompost av matavfall og papir fra Vest-Agder og Sør-Rogaland (Lister Biokompost).

30 volum% tilkjørt jord. 20 volum% sand (kabelsand 0-4 mm, knust fjell)

ANALYSEVERDIER AV BIOKOMPOSTEN

|  | Benevning | Verdi | Variasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| Surhetsgrad Tørrstoff Totalt organisk karbon C/N-forhold Totalt-N (Kjeldahl) Fosfor Kalium Magnesium Kalsium Kobber Sink Krom Nikkel Bly Kadmium Kvikksølv | pH % % av TS % av TS ” ” ” ” mg/kg TS ” ” ” ” ” ” | 7,3 50,75 32 16 1,9 0,3 0,43 0,118 4,15 83 230 11 4,75 22 0,22 0,018 | 6,0-8,5 30-70 30-50 8-20 0,9-3,0 0,2-0,6 0,3-0,9 0,08-0,3 2-8 50-140 180-320 5-20 3-9 6-30 0,2-0,5 0,02-0,07 |

BRUKSVOLUM

Leveres i bulk (m³). Volumvekt 1,0 kg/liter (variasjon 0,8-1,2)

FRAMSTILLINGSMETODE

Mekanisk blanding av kompost (Lister Biokompost) og sand. Det er tilsatt sand for å gjøre produktet lettere å legge ut.

Framstilling av Lister Biokompost:

Avfallet kvernes, komposteres i reaktoranlegg, der temperaturen holder 70 – 80 ° C i 5-6 døgn, i silo under aerobe forhold (med lufttilgang). Siktes etter 2 uker, (sikt 6 mm) og etterpå komposteres i ranker utendørs med luft innblåsing (temp. 50-70°C). Produksjonen er underlagt en egen internkontroll som skal sikre at biokomposten blir hygienisert og stabilisert. Biokompost inneholder ikke spiredyktige ugrasfrø.

PRODUSENT

#### IRS Miljø IKS, Erikstemmen 10, 4400 Flekkefjord

Tlf. 38 32 60 80, epost: post@erikstemmen.no

Lister Hage-jordforbedring er registrert hos Landbrukstilsynet. Reg.nr.: 3052

Produksjonskode: 303

KVALITETSKLASSE 1

Lister Biokompost som er hovedkomponenten i produktet tilfredsstiller kvalitetsklasse I.

Lister Hage-jordforbedring er beregnet for hager og parker med inntil 20,4 tonn eller 20,4 m³ pr. dekar og 10 år.

På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat- eller fôrvekster kan Lister Hage-jordforbedring legges ut i lag på maksimalt 7,1 cm tykkelse.

## BRUKSVEILEDNING

JORDFORBEDRENDE VIRKNING

Tilførsel av kompost gir en bedre og mer stabil jordstruktur. Dette gjør jorda mer motstandsdyktig mot erosjon og mekaniske skader. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann, økt evne til å holde på næringsstoffer, økt innhold av mikronæringsstoffer og økt mikroliv i jorda. En positiv effekt av en mer allsidig mikrofauna er økt motstandsevne mot plantesykdommer.

Lister Hage-jordforbedring egner seg best som tilsetning til sand- og grusjord der den organiske delen vil være forholdsvis stabil over tid med årlig bearbeiding (blomsterbed og lignende).

TIL BRUK I GRØNTOMRÅDER UTEN MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON

Når Lister Hage-jordforbedring brukes til grøntarealer, kan den legges ut i et lag på maksimalt 7,1 cm tykkelse.

Lister Hage-jordforbedring inneholder kalk og næringsstoffer, slik at bruk av kalk og tilleggsgjødsling vil være unødvendig i etableringsåret, og den har næringsvirkning i flere år framover.

TIL BRUK I HAGER OG LANDBRUK DER MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON KAN FOREKOMME

Det kan brukes 20,4 tonn eller 20,4 m³ pr. dekar i løpet av en 10 års periode. Dette tilsvarer et lag på 2,0 cm.

Lister Hage-jordforbedring kan brukes til alle vanlige vekster. Men da blandingen inneholder kalk og holder en høg pH, bør en være forsiktig med bruk til surjords planter som lyng, azalea og rododendron. Til disse bør man sikre at plantehullet og området rundt tilføres en sur skogsjord.

Varedeklarasjonen oppdateres en gang pr. år.