Utgave 2019

# Lister Biokompost

## VAREDEKLARASJON

### VARETYPE

Kompost

SAMMENSETNING

Kompost av matavfall og papir fra Vest- Agder og Sør-Rogaland.

ANALYSEVERDIER

|  | Benevning | Verdi | Variasjon |
| --- | --- | --- | --- |
| Surhetsgrad Tørrstoff Totalt organisk karbon C/N-forhold Totalt-N (Kjeldahl) Fosfor Kalium Magnesium Kalsium Kobber Sink Krom Nikkel Bly Kadmium Kvikksølv | pH % % av TS % av TS ” ” ” ” mg/kg TS ” ” ” ” ” ” | 7,3 50,75 32 16 1,9 0,3 0,43 0,118 4,15 83 230 11 4,75 22 0,22 0,018 | 6,0-8,5 30-60 30-50 10-25 1,0-3,0 0,2-0,6 0,3-0,9 0,08-0,3 2-8 60-140 180-320 5-20 3-9 6-30 0,2-0,5 0,02-0,07 |

LEVERINGSMÅTE

Leveres i bulk, veid i tonn. Volumvekt 0,7 kg/liter (variasjon 0,4-1,0).

FRAMSTILLINGSMETODE

Avfallet kvernes, komposteres i reaktoranlegg, der temperaturen holder 70 – 80 ° C i 5-6 døgn, i silo under aerobe forhold (med lufttilgang). Siktes etter 2 uker, (sikt 6 mm) og etterpå komposteres i ranker utendørs med luft innblåsing (temp. 50-70°C). Produksjonen er underlagt en egen internkontroll som skal sikre at biokomposten blir hygienisert og stabilisert. Biokomposten inneholder ikke spiredyktige ugrasfrø.

PRODUSENT

#### IRS Miljø IKS, Erikstemmen 10, 4400 Flekkefjord

Tlf. 38 32 60 80, Epost:post@erikstemmen.no

|Lister Biokompost er registrert hos Landbrukstilsynet. Reg.nr.: 3051

KVALITETSKLASSE

Tilfredsstiller kvalitetsklasse I

Kan nyttes på jordbruksareal, private hager og parker med inntil 4 tonn tørrstoff pr. dekar pr. 10 år.

På grøntarealer og lignende arealer der det ikke skal dyrkes mat- eller fôrvekster kan det legges ut i lag på maksimalt 5 cm tykkelse og blandes inn i jorda på bruksstedet. Brukt til toppdekke på avfallsfyllinger skal dekksjiktet være maksimalt 15 cm.

## BRUKSVEILEDNING

JORDFORBEDRENDE VIRKNING

Tilførsel av kompost gir en bedre og mer stabil jordstruktur. Dette gjør jorda mer motstandsdyktig mot erosjon og mekaniske skader. Det organiske materialet gir jorda større evne til å holde på vann, økt evne til å holde på næringsstoffer, økt innhold av mikronæringsstoffer og økt mikroliv i jorda. En positiv effekt av en mer allsidig mikrofauna er økt motstandsevne mot plantesykdommer.

Egner seg best som jordforbedringsmiddel ved innblanding i stedegen mineraljord.

BRUK I GRØNTOMRÅDER UTEN MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON

Når komposten brukes i grøntarealer kan den legges ut i et lag på maksimalt 5 cm tykkelse i løpet av en 10 års periode. Komposten skal blandes inn i de stedegne massene.

Biokomposten inneholder kalk og næringsstoffer, slik at bruk av kalk og tilleggsgjødsling vil være unødvendig i etableringsåret.

Det er stor mikrobiologisk aktivitet i biokompost. På grunn av lagring i haug kan det derfor oppstå et kortvarig luktutslipp i forbindelse med håndtering av massene. Den aller ferskeste komposten bør mellomlagres før bruk.

Det anbefales også å være varsom med bruk i umiddelbar nærhet av brønner og vannkilder som anvendes til drikkevann.

TIL BRUK I LANDBRUKET OG PRIVATE HAGER DER MAT- ELLER FÔRPRODUKSJON KAN FOREKOMME

Det kan brukes 4 tonn tørrstoff pr. dekar i løpet av en 10 års periode. Dette tilsvarer 10 tonn eller

14 m³ biokompost pr. dekar.

Biokompost kan brukes til alle vanlige vekster. Men da komposten inneholder kalk og holder noe høg pH, bør en være forsiktig med bruk til surjords planter som Azalea og Rhodedendron. Til disse bør man sikre at plantehullet og området rundt tilføres en sur skogsjord.

BRUKSBEGRENSING

Brukes ikke på eng og beite.

Varedeklarasjonen oppdateres 1 gang pr. år.